Xerox Phaser 3320

| Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
| --- | --- |
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 dpi |
| Язык описания страниц | PCL 5e/6, Adobe® PostScript®3, PDF Emulation, TIFF |
| Отличительные особенности | Встроенный модуль Wi-Fi в базовой конфигурации, выгодное ценовое позиционирование и низкая стоимость отпечатка. Идеальное решение для современных офисов! |

Принтер Xerox Phaser 3320DNI обладает полным набором функций, необходимых для современной офисной среды: скорость печати 35 страниц A4 в минуту, высокая максимальная нагрузка, встроенный дуплексный модуль, встроенная сетевая карта и встроенный беспроводной сетевой интерфейс. Этот набор характеристик делает Phaser 3320DNI удобным устройством как для средних рабочих групп, так и малых, нуждающихся в больших объемах печати.

Принтер Phaser 3320DNI позволяет печатать со скоростью 35 страниц А4 в минуту в симплексном режиме, максимальная месячная нагрузка составляет до 80 000 отпечатков в месяц, что обеспечивает высокую надежность аппарата и является одним из лучших показателей для устройств данного класса. Максимальное разрешение печати составляет 1200x1200 dpi что обеспечивает традиционное высокое качество печати аппаратов Xerox.

Встроенный контроллер печати также обладает высокими характеристиками, позволяющими принтеру быстро обрабатывать и выводить на печать даже крупные потоки заданий: процессор с тактовой частотой 600 MHz, 128 Mb оперативной памяти в стандартной конфигурации с возможностью расширения до 384 Mb повышают эффективность и скорость выполнения повседневных задач печати.

Запас бумаги варьируется от 300 листов в стандартной конфигурации до 820 листов при использовании дополнительного лотка, что позволяет минимизировать время пользователей, необходимое на обслуживание аппарата. Допустимый диапазон плотности печатных материалов находится в диапазоне от 60 до 220 г./кв.м. что позволяет печатать даже на плотных материалах.

Отдельно следует отметить встроенный беспроводной сетевой интерфейс Wi-Fi, делающий принтер привлекательным для современных офисов, использующих беспроводные технологии связи. Интеграция принтера в существующую офисную инфраструктуру в этом случае будет простой и удобной: нет необходимости в проложении дополнительных проводов, снижаются временные затраты IT-служб компании.