Xerox® Versant® 80 PRO

### Конфигурация

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Технология создания изображения | Электрографическая печать, проявление сухим тонером |
| Отличительные особенности | ! |

### Общие характеристики

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Габариты (Ш x Д x В) | 1714 мм х 831 мм х 1714 мм |
| Вес, кг | 295 |

### Финишные функции

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Брошюровка | Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker |

### Печать

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Разрешение печати, dpi | 2400 х 2400 x 1 bit |
| Общие возможности | Промышленная полноцветная печать |

### Технология

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 baseT |
| Процессор | Intel i5-2400, 3.1 GHz |
| Память | 4 Гб |
| Жесткий диск | 1 Тб |
| Операционная система | Windows 7 Professional FES |
| Набор инструментов SIQA (Simple Image Quality Adjustment) | Автоматизированные системы: • настройки совмещения лицо-оборот, включая регулировки наклона, масштабирования и перпендикулярности • настройки равномерности заливки по листу • настройки токов переноса |

### Технические характеристики

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Номинальная скорость | 80 страниц в минуту |
| Рекомендованный среднемесячный объем печати | 25 000 - 80 000 отпечатков |
| Максимальный месячный объем печати | до 460 000 отпечатков |
| Линиатура растра | • 150, 175, 200, 300, 600 точечного растра • 150, 200 Динейного растра • стохастический растр |

### Подача бумаги

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Стандартный объем бумаги | 1900 листов |
| Максимальный объем бумаги с опциями | 5900 листов |
| Формат материала - минимальный | 98 х 148 мм |
| Формат материала - максимальный | 330 х 488 мм |
| Плотность материала - минимальный | 52 гр/м2 |
| Плотность материала - максимальный | 350 гр/м2 |
| Допуск на совмещение лица с оборотом | до 0,5 мм |

### Ввод, вывод, и финишная обработка

| Модель | Xerox® Versant® 80 PRO |
| --- | --- |
| Емкость лотков модуля подачи | Лоток 1 - 550 листов Лоток 2 - 550 листов Лоток 3 - 550 листов Обходной лоток - 250 листов |
| Устройства послепечатной обработки | Брошюровка в тачку, Брошюровка в накидку, Брошюровка с опрессовкой корешка и подрезкой переднего края |